# Zapojení elektrického vozítka

# MV 02

| Svorkovnice která je použita pro rozpojování tříkolky na dvě části |
| --- |
| Pin konektoru | Barva | Funkce |
| 1 | Hnědá | Zem vozidla + |
| 2 | Bílý /slabý/ | Ventilátor /chlazení/ |
| 3 | Černý s bílým pruhem | Rezerva |
| 4 | Žlutý | Brzdová světla |
| 5 | Zelený s bílým pruhem | Světla zadní |
| 6 | Zelený s černým pruhem | Zem směrových světel –12V |
| 7 | Zelený | Rezerva |
| 8 | Bílý /silný/ | Směrová světla /levá/ |
| 9 | Černý s červeným pruhem | Směrová světla /pravá/ |
| 10 | Modrý | Bočník /-/ |
| 11 | Slabý telefonní kabel od 5 kolíkového konektoru | Připojení potenciometru regulace |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 | Černý s zeleným pruhem | Bočník /+/ |
| 15 | Zelený s červeným pruhem | Přepínání relé |
| 16 | Červený | Přepínání relé |

Po1 -   brzdová světla, parkovací světla, potkávací světla, přepínání relátek

Po2 -   směrová světla, klakson

Po3 -    jištění ventilátoru chlazení napájen 24V

### Pojistkový okruh Po2

### Pojistkový okruh Po1

### Pojistkový okruh Po3

### Okruh měření proudu a napětí

### Zapojení impulsní regulace motoru

Součástky regulátoru

IO1  TL062

T1  IRFZ44

D1 KA 261 apod.

D2  Rychlá schotkyho dioda  na patřičný proud  (použity 3x automobilové  diody do alternátoru)

D3 BZX83 15V

C1 10nF

C2 47mF/35 V

Zapojení relé při směru točení

| Směr točení | S1 | S2 | S3 | S4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vypnuto | off | off | off | off |
| Vlevo | on | off | off | on |
| Vpravo | off | on | on | off |